## Slide 1: Data Analysis
Framework Development for Analyzing Brain Interchange System Data regarding Signal Quality, Signal Information and Statistics

## Slide 2: Content
BI System
Idea
Use Case
Concept

## Slide 3: Brain Interchange System
Interface
Device
  32 ECoG electrodes
  Signal processing unit
  Coil
Funktionen
  Spannungsmessung
  Stimulation
  Impedanzprüfung
  Temperaturmessung
  Feuchtigkeitsmessung
  Digitalisierung und Datenübertragung per HF
Device
  Head Piece
  Communication Unit
Funktionen
  Stromversorgung des Implantats per Induktion
  Kommunikationswandler: HF <-> USB
  Synchronisation zu anderen Systemen
Device
  Windows 10
  Anwendungssoftware
Funktionen
  Kontrolle des Implantats über USB
  Online Daten: Visualisierung
    In GUI
    C/C++ API
    Python API
  Offline Daten: Speichern in Logfiles
Data Analysis Framework
Multi-Implant
PC Software
External Unit
Raw Data: Source
Online via Python API
Offline via Logfiles
Analysis
Signal Information
Signal Quality
Statistics

## Slide 4: Data Analysis Framwork
BI-System‘s output are logging information from PC GUI/Python API
To understand the BI-System better and to see if it works how it should, we want to analyze that logging information (Content is described in COM protocol)
Analyzing means:
  calculating different features based on the given data (Software)
  making these features visual (Software)
  interpreting the results (Human)
Idea

## Slide 5: Use Cases
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
User is in the cote and some animal tests were made. The user wants to visualize the frequencies of each ECoG channel during the whol experiment (multiple BIC Files).
User is in the office and wants to visualize the change of humidity of implant over a year (different experiments, multiple bic files, low pass filtered) in a Boxplot diagram . He also wants to repeat this plot more than once to change the filter frequency.
User is in the lab and wants to test a feature of his new BI device and maybe compare it to the last version. User starts the test procedure, the system takes the information via Python API and plots the puls width for example .

## Slide 6: Data Analysis Framework
Concept
Python API
BIP2X
PC GUI
APP
Data Output / Config Input Layer
BIC
CSV EDF
Stream
Log
Config
Log
Export
Config
Stream
Settings
Export File
Load
Import
Or other files
Data Input / Config Output Layer
GUI
CMD
Check
Config
Input
Output
Output
Input
Processing
Function Lib
Task Lib
READ
WRITE
File cache

## Slide 7: Components
PYTHON API
  Stream
  Data Logged as BIC if configured
PC GUI
  Data logged as BIC
Data Source

## Slide 8: Components
Data Input / Config Output
Filetype | Modul | Config Output | Data IN
None | Python API | Yes, ?? | Stream
BIC File | BIC2X | Yes Input Path, Config Path | Stream
CSV, … | None | No | Read

## Slide 9: Components
Data Out / Config In
Modul | Functions | Config Input | Data OUT
GUI | Viewer Zoom Scroll | Yes BIC file path/folder, Analyzing task with parameters, more options | Depends on GUI Lib File Cache
CMD | I/O Only | Yes BIC File Path, Folder, Analyzing Task with Parameters | Stream
Export File | Output Only | No | PNG, PDF, …

## Slide 10: Components
INIT
  Check Input
    Validation of input information? Already Existing Files etc.
  Use Settings
    Load Control Settings for BIP2X, Python API, Oscilattors
  Create Config Object
    What shall main task do? Which signal to read? Which alogrithms for processing? Plot in GUI or File or both?
    Starts the loop
App

## Slide 11: Components
MAIN LOOP
  Reader: Gets packets from pip and writes them into buffer (and or file cache) or from other data files
  Process: Analyses the data, when buffer has enough data
    Task Lib: Different Task Like „do spectral analysis of signal xy“
    Functions Lib: Different Functions like „fft, butterworth filter, …“
  Writer: Gives plot data to GUI, writes data to file, etc. …
App

## Slide 12: Components
Algorithms: Time dimension and current scripts
TIME DIMENSION
Channel (µs-s) < Test (Min) < Versuch (Tag) < Versuchsreihe (Jahr)
  Zeitliche Dimension: Von µs bis zu Jahren
Features sind pro Zeiteinheit verschieden zu definieren
CURRENT SCRIPTS IN DATA-ANALYSIS GIT REPO:
Transient Response
Timeplot
Packetloss
CoilVoltagevsDutyCycle
Humid (Test, Versuchsreihe, Boxplot, Median)
Temperature
Packetloss (Absolut, Anteil und Kummuliert)
W'keit eines Bits gesetzt zu sein (Bar Plot der 16 Bits)
Frequenzplot

## Slide 13: Components
Algorithms: Ideas from Scilab
Test: Häufigkeitsverteilung der verschiedenen ADC-Werte (Gaußglocke?)
Prüfung der ADC Conversion der Channels
Channel: Zeit und Frequenzplot
Peak to Peak: Max, Min, Range
Packetlossrate
Samplerate: Timestamp vs. Counter -> Wie entsteht der Zeitwert? (Timing Probleme sind bei Elektronik bekannt)
  Goal vs. Tatsächlich
  Rate über der Zeit (pro Was?)
  Sampletimeabstand über der Zeit
  Boxplot der Sampletimeabstände
Filtered Plot: HP Cut 10, LP Cut 100
Analyse und Darstellung der Werte vor und nach Trigger
  Ist Stimulation vs. Soll Stimulation
    Totzeit nach Stimulation untersuchen (nicht mehr in Sättigung)
    Sekundärartefakte prüfen (nicht Haupt/Nebenpuls)
    Messdaten auf Antworten prüfen
MESSAUTOMATISIERUNG
Genauigkeit der eingestellten Stimulationsamplitude
Bestimmung des Amplitudenfehlers in % für den Stimulationspuls und den Ausgleichspuls.
Darstellung des Fehlers als Abweichung in % vom eingestellten Wert. Mit Angabe von Min, Max und Mittelwerten. Iteration über alle möglichen Amplituden mit verschiedenen Lasten (unter Berücksichtigung der maximalen Stimulationspegel)
Genauigkeit der Stimulations- und Ausgleichspulszeiten
Bestimmung der Genauigkeit der Stimulations- und Ausgleichspulszeiten. Darstellung als Abweichung vom erwarteten Wert in % mit Angabe von Min Max und Mittelwerten. Iteration über alle einstellbaren Pulsbreiten. Wenn möglich auch Ermittlung von DZ0, DZ1, DZ2.
Genauigkeit der Stimulierten Ladung
Genauigkeit des Ladungsausgleichs

## Slide 14: Components
Algorithms: Requirements from Messautomatisierung
Genauigkeit der eingestellten Stimulationsamplitude
Bestimmung des Amplitudenfehlers in % für den Stimulationspuls und den Ausgleichspuls.
Darstellung des Fehlers als Abweichung in % vom eingestellten Wert. Mit Angabe von Min, Max und Mittelwerten. Iteration über alle möglichen Amplituden mit verschiedenen Lasten (unter Berücksichtigung der maximalen Stimulationspegel)
Genauigkeit der Stimulations- und Ausgleichspulszeiten
Bestimmung der Genauigkeit der Stimulations- und Ausgleichspulszeiten. Darstellung als Abweichung vom erwarteten Wert in % mit Angabe von Min Max und Mittelwerten. Iteration über alle einstellbaren Pulsbreiten. Wenn möglich auch Ermittlung von DZ0, DZ1, DZ2.
Genauigkeit der Stimulierten Ladung
Bestimmung der Genauigkeit der Stimulierten Ladung. Darstellung als Abweichung vom erwarteten Wert in % mit Angabe von Min Max und Mittelwerten.
Genauigkeit des Ladungsausgleichs
Bestimmung der Abweichung zwischen der Stimulierten Ladung und dem Ladungsausgleich. Darstellung als Restladung in nC. Mit Angabe von Min Max und Mittelwerten.